## Slide 1
RDSS接收部分 | 参数
射频输入频率 | S：2491.75±8.16MHz
接收灵敏度 | -130dBm（8Kbps） -127.5dBm（16Kbps） -123.8dBm（24Kbps）
RDSS发射部分 | 参数
射频输出频率 | Lf1：1614.26±4.08MHz Lf2：1618.34±4.08MHz
发射功率 | 37.0dBm±0.5dB（VCCPA=5.1V）
双向零值 | 均值1ms±10ns
双通道时差测量误差 | 方差＜5ns
发射频率准确度 | 优于5×10-7
RNSS部分 | 参数
接收频率 | BDS B1和GPS L1
协议版本 | NMEA0183，兼容北斗
蓝牙部分 | 参数
固件版本 | 5.0以上
发射功率 | 可调
4G部分 | 参数
频段 | LTE FDD Band 1,3,5,8 LTE TDD Band 34,39,40,41